# DRS – Interbus

## Zadání

- Několika slovy popište, jaká je topologie sběrnice a jak jsou na ni připojeni vzdálení a lokální účastníci.

- Jaký je princip přístupu k médiu, o jaký typ komunikace se jedná (broadcast, pointpoint,…).

- Jakým způsobem jsou čtena vstupní a zapisována výstupní data z pohledu mastera.

- Popište princip zjišťování diagnostických událostí na sběrnici.

- Napište, jak podle vás funguje režim Test mastera, když zjišťuje aktuální připojená zařízení. Můžete se inspirovat režimem Debug, který lze nastavit na displeji IBS DSC.

## Odpovědi

- Celou sběrnici tvoří kruh, na němž jsou za sebou připojeni všichni účastníci. Pokud účastník zjistí, že na jeho výstupu/vstupu není již další zařízení, chová se zároveň jako terminátor.

- Master, který je zde jediný, vysílá paket, který postupně prochází všemi zařízeními a ta před něj nalepují svá data. Data musí být přesné délky. Data určená do zařízení jsou za tímto paketem. Master musí vyslat a obdržet stejné množství dat.

- viz 2.

- Rozlišuje se několik druhů událostí. Chyba periferie, na displeji PF a číslo segment.pozice. Např. na obrázku by 2.1 by znamenalo, že je problém vstupů/výstupů na zařízení ve spodním segmentu, druhém zařízení zleva. Komunikace mezi účastníky normálně pokračuje. Další možností je přerušení komunikace mezi vzdálenými účastníky nebo lokálními účastníky. Po vypršení timeoutu začne master zjišťovat co je k němu připojené a údaje porovnává s konfigurací uloženou v paměti. Na základě vyhodnocení dat pak zobrazí chybový kód a místo poruchy. RBUS znamená přerušení mezi vzdálenými účastníky, LBUS mezi lokálními.

- Master vyšle rámec, pomocí kterého se snaží zjistit jaká zařízení jsou připojena a kolik dat budou vysílat/přijímat. Jednotlivá zařízení se po zapnutí/výpadku komunikace inicializují a aktivují místa, kde je k nim připojené další zařízení. Rámec jak prochází, tlačí před sebou získaná data.