# Moderní teorie řízení

# Úloha č. 7 – Prediktivní regulátor

## David Markovič, Pavel Jisl

### Uživatelské jméno skupiny: markovd

## Zadání:

Zvolte libovolnou spojitou soustavu a navrhněte pro ni MPC regulátor. Jaký je rozdíl při regulaci, je-li reference známá na dobu predikce (dopředu), nebo pokud referenci odhadujeme jako konstantní hodnotu?

Diskutujte frekvenční vlastnosti regulační smyčky v závislosti na době predikce Tp a váhové matici Q.

Diskutujte frekvenční vlastnosti regulační smyčky, navrhnete-li MPC regulátor pro u(k), (u(k), nebo použijete-li redukci stupňů volnosti řídící veličiny.

Odsimulujte regulační obvod při respektování omezení na vstup i výstup soustavy.

Diskutujte vliv periody vzorkování Ts na kvalitu regulace.

Všechny výsledky simulujte.

## Úvod

Prediktivní regulátor má pro diskrétní model SISO soustavy tvar

a hledáme řídící posloupnost u(k) na horizontu predikce délky Tp minimalizující kritérium

kde q(k) a r(k) jsou váhy regulační odchylky respektive řídící veličiny a ref(k) je referenční signál.

Predikci výstupu lze zapsat v maticové formě jako

,

platí

, , ,  a reference je . Po dosazení do vzorce kritéria dostáváme vzorec pro výpočet kritéria v následující podobě:

.

### Analytický tvar prediktivního regulátoru

Roznásobením předchozího vzorce dostáváme výraz

ze kterého můžeme odvodit výraz pro optimální posloupnost řízení u* na horizontu predikce Tp, který lze zapsat ve tvaru , kde matice a . Protože pro klouzavý horizont potřebujeme vypočítat pouze první hodnotu z vektoru u*, můžeme prediktivní regulátor vyjádřit v analytickém tvaru , kde a , kde f1 je první řádek matice F a g1,j jsou prvky prvního řádku matice G.

### Prediktivní regulátor s omezením

Prediktivní regulátor s omezením je numerický výpočet, který v každém kroku počítá řídící posloupnost na horizontu predikce s danými omezeními. Pro tento výpočet se používá funkce programu Matlab qp.m.

## Řešení

Zvolil jsem si soustavu , kterou jsem diskretizoval s periodou vzorkování Ts=0,1s. Jako referenci jsem zvolil posloupnost délky N=300, kde prvních 100 prvků je nulových a ostatní jsou v jedničce (tj. jednotkový skok v čase T=100).

### Analytický prediktivní regulátor

Následující grafy zobrazují navržený analytický prediktivní regulátor s různými dobami predikce.

Pro porovnání jsou zde následující grafy. V těch je vidět vliv změny matice Q na vlastnosti regulátoru.

### Prediktivní regulátor s omezením

Následující grafy zobrazují vliv omezení vstupní veličiny při výpočtu pomocí kvadratického programování. Výpočet byl proveden pro dobu predikce Tp=50 a matici Q=1000*ones(Tp).

### Prediktivní regulátor s omezením a referencí známou dopředu

Následující grafy zobrazují vliv reference, pokud ji prediktivní regulátor zná předem.

### Analytický regulátor s redukcí stupňů volnosti

Následující graf zobrazuje chování prediktivního regulátoru, pokud jsme využili při jeho návrhu metodu redukce stupňů volnosti a to tak, že se řízení mění jen v okamžicích nTs a na konci horizontu je řízení konstantní. Pro tuto metodu bylo nutno změnit matici S následujícím způsobem:

### Vliv doby vzorkování Ts na kvalitu regulace

Následující graf zobrazuje vliv volby vzorkovací frekvence na kvalitu regulace. Zvolil jsem vzorkovací frekvence 0,15s, 0,1s a 0,05s.

## Závěr a zhodnocení

Navrhli jsme prediktivní regulátor několika metodami. Analytickým výpočtem, pomocí kvadratického programování s omezením a pro konstantní referenci a referenci známou po dobu predikce Tp předem.

### Analytický prediktivní regulátor

Doba predikce má vliv na stabilitu uzavřené regulační smyčky a také na dobu ustalování přechodového děje. Vliv doby predikce na frekvenční charakteristiku se v námi zvolených časech doby predikce téměř neprojevuje, neboť charakteristiky jsou téměř shodné.

Matice Q váží regulační odchylku prediktivního regulátoru a proto její velikost má vliv na rychlost regulace. V obrázku v příslušné sekci je zřejmé, že čím větší matice Q, tím se námi zvolený systém rychleji ustaluje. Z Bodeho diagramu je dále zřejmé, že matice Q má vliv na šířku přenosového pásma soustavy s regulátorem.

Vliv doby vzorkování Ts na prediktivní regulátor jsou zřejmé z grafů. Z nich lze usoudit, že zmenšující se doba vzorkování má vliv na délku ustálení. Čím je doba vzorkování menší, tím je doba ustálení vyšší.

### Vliv známé nebo konstantní reference

Při návrhu regulátoru, který zná referenci po dobu predikce Tp, lze využít této znalosti k návrhu takovému, že regulátor může provést regulační zásah ještě dříve, než se reference změní, což umožňuje přesnější sledování referenčního signálu. Z předchozí sekce, kdy je reference známa pouze ve chvíli výpočtu, nelze toto zajistit a regulace pak začíná až ve chvíli změny reference.

### Redukce stupňů volnosti

Pokud snížíme stupně volnosti řídící veličiny, pak dochází ke změně veličiny pouze v okamžicích nTs. To je užitečné, pokud můžeme regulovat soustavu pouze v pevně daných okamžicích, ale jak je z grafu zřejmé, doba regulace se prodlouží. Z Bodeho charakteristik je dále zřejmé, že se zároveň sníží šířka frekvenčního pásma soustavy.