MTR 21.1.

Pisemka asi 1 hod:

1) spocitat nekonecnou normu prenosu G(s)=(1+sT1)/(1+sT2)

2) vlastnosti kvadraticke normy, srovnat frekvencni a casove

3) kruhove kriterium stability

4) co je to robustnost

5) co jsou citlivostni funkce, interpolacni podminky

6) parametrizujte vsechny stabilizujici regulatory pro stabilni soustavy, jake jsou S a T

7) porovnejte frekvencni vlastnosti LQ regulatoru spojiteho a diskretniho

8) p(X;Y) ma normalni rozdeleni N(stredni hodnota [1;2], kovariancni matice[1 2;2 5]) y=3. spocitejte podminenou pravdepodobnost p(X|Y)

9) x(t+1)=2x(t)+u(t)+v(t) v je sum s normalnim rozdelenim N(0;0.1) vypocitat EX, cov X v case

10) WF - formulujte ulohu predikce, filtrace a interpolace

Priklad asi 45 min, povolena skripta:

Zadana soustava G(s)=1/s

1) diskretizace Ts=1

2) LQ regulator J=suma |X^2|+r*|U^2|

3) jak se meni poly uzavrene smycky pro r se menici v intervalu <0;nekonecno)

4) spocitat hodnotu kriteria J pro X(0)=1, r=1

15.1.2002

Cau, Prvni cast - deset otazek, 45 minut:

1) Vlastnosti norem. (||a|| + ||b|| <= ||a + b||, ||.|| >= 0, ...)

2) Definice citlivostnich funkci S a T, co vyjadruji, vztah mezi nimi.

3) Intervalove polynomy - definice, stabilita. (viz. strukturovana neurcitost)

4) Schema systemu, urcit podminky robustni stability. (Small Gain Theorem)

5) Zadana diofan. rovnice - vyresit.

6) Vsechny stabilizujici regulatory pro P element S, cemu se rovna S a T.

7) Princip optimality.

8) MS a LMS odhad - definice.

9) dx/dt = a * x + v; v normalni s rozptylem 1, urcit rozptyl x pro t jdouci k nekonecnu.

10) LQG regulator - schema, separacni princip.

Druha cast - priklad, 60 min. nominal + 30 min. extra (opravoval prvni cast) system Y = 1/s^2 * U

1) Diskretizovat pro Ts = 1, e = (Ts - Tc) / Ts = 1.

2) Casove optimalni ovladani (konecne + stabilni) pro R = [Nejaky prenos]

3) U(d), E(d) prevest na u(t), e(t), diskutovat vysledky nebo tak neco.

Pri ustnim se probira pisemka. Znamky - bylo dost vybornych, zadna nedostatecna a nejvys tri dostatecne (jednu mam ja a po mne sli jeste dva lidi...).

25.1.2002 RDU

Prvni cast za 7b.: 1. Vysvetlete rozdil mezi dj a d~j .... rj a tj 2. Specifikujte paralelni unifik. procesory 3. Vysvetlete B&B (vetve a meze) algoritmus. 4. Vysvetlete pravidlo EST pro 1|rj|suma cj a diskutujte optimalitu 5. Popiste LS (List Scheduling) alg. pro P|prec|Cmax a napiste cemu se rovna odchylka Rls 6. Charakterizujte FlowShop a jak v nem lze reprezentovat procesing time 7. Popiste Jacksonuv alg. pro J2|nj<=2|Cmax Bylo na to asi 30 minut (+-) Druha cast za 3b.: A. 4 procesory, dovolena preempce, identicke procesory, opt. Cmax p = [2,2,5,2,3,2] B. P2|prec,pj=1|Cmax graf relaci naslednosti T1->T3 T2->T4,T5 T3->T7,T8 T4->T6 T5->T7 T6->T10 T7->T9,T10 T8->T11 Na to bylo asi 15 minut a mohla se pouzivat literatura. Vysledky jako G.diagram A pak byla jeste kreativni cast :))